## Slide 1
CAB 打印机驱动安装和打印测试
东莞市高飞电子科技有限公司
服务热线：400- 999 -2280
Http://www.0769gf.com

## Slide 2: 一.驱动安装
1.打印机安装好标签和碳带，并用数据线与电脑连接。

## Slide 3: 驱动安装
2.打印机开机，让其处于准备就绪状态，如果有亮红灯报错，要先处理
错误才能进行下一步。

## Slide 4: 驱动安装
3.打开驱动文件夹，一般是运行prninst程序开始
安装驱动——安装驱动——下一步。

## Slide 5: 驱动安装
4.一般快捷方法是，点USB端口（它会自动搜索连接的端口和型号安装）
下面是手动安装操作——其他。

## Slide 6: 驱动安装
5.选择对应的 打印机型号与分辨率（200，300，600）——下一步。

## Slide 7: 驱动安装
6.选择对应的打印端口（USB,串口COM,并口LPT）——下一步

## Slide 8: 驱动安装
7. 打印机名称和驱动页面语言——确认信息完毕后点安装。

## Slide 9: 驱动安装
8.等待安装完毕——退出。 如果中途出现什么提示，默认点确认即可，直到提示安装完毕。

## Slide 10: 二.测试打印机与电脑连接。
1.找到控制面板——设备和打印机：
下面是win7系统的位置，开始——控制面板——查看设备和打印机

## Slide 11: 打印测试页
2.找到对应打印机型号——打印机——属性。
方框里面显示的是打印任务状态，无法打印的任务在这里取消或删除。

## Slide 12: 打印测试页
3.点常规——打印测试页——看打印机是否打印出一张标签纸：
能打印测试页代表打印机与电脑连接成功了。

## Slide 13: 三.设置打印参数
1.首选项，打印机打印参数在这里设置：
选项，可调打印速度（一般选2英寸50mm/s），打印浓度(打印不清时调高)。

## Slide 14: 设置打印参数
2.首选项，打印机打印参数在这里设置：
选项，可调打印速度（一般选2英寸50mm/s），打印浓度(打印不清时调高)。

## Slide 15: 设置打印参数
3.高级设置——选项：
默认是间距纸；当安装了切刀时选择 每；当有剥离部件时选择剥离模式。

## Slide 16
东 莞 市 高 飞 电 子 科 技 有 限 公 司
培训编辑：韦工
2016年1月1日
Thanks!